Самостоятельная работа  «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ».8 класс

| Вариант 1 Запишите закон для сил токов, напряжений и сопротивлений при параллельном соединении проводников. 2. Как включены лампа и резистор, последовательно или параллельно (рис. 1)? рис. 1 3. Определите сопротивление проводника по графику (рис. 2) зависимости силы тока в нем от напряжения на его концах. Рис.2 4. Вычислите: а) Сопротивление лампы 2 Ом. Какова сила тока в ней, если напряжение равно 4 В? б) Два резистора с сопротивлениями R 1 = 3 Ом, R 2 = 6 Ом соединены последовательно. Сила тока во втором резисторе I 2 = 2 А. Каково общее напряжение U на обоих резисторах? 5. Подумайте, как измерить напряжение городской сети, превышающее 200 В, если имеются два вольтметра со шкалами только до 150 В? | Вариант 2 1. Запишите закон для сил токов, напряжений и сопротивлений при последовательном соединении проводников. 2. Каким способом (последовательно или параллельно) включены лампа и резистор (рис. 1)? рис. 1 3. Определите сопротивление проводника по графику (рис. 2) зависимости силы тока в нем от напряжения на его концах. Рис. 2 4. Вычислите: а) Напряжение на проводнике сопротивлением 5 Ом равно 15 В. Какова сила тока на резисторе? б) Два резистора с сопротивлениями R1 =2 Ом, R2 = 4 Ом соединены параллельно. Напряжение на первом резисторе U 1 = 12 В. Какова общая сила тока I ? 5. Объясните, как осветить елку 6-вольтными лампочками, если напряжение в сети 220 В? |
| --- | --- |

Самостоятельная работа  «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ».8 класс

| Вариант 3 Запишите законы для напряжений при параллельном соединении проводников и для сил токов при последовательном соединении. 2. Как включены лампа и резистор, последовательно или параллельно? рис. 1 3. Определите сопротивление проводника по графику (рис. 2) зависимости силы тока в нем от напряжения на его концах. рис. 2 4. Вычислите: а) Чему равно сопротивление лампы, если сила тока на ней равна 0,5 А при напряжении 120 В? б) Чему равно общее сопротивление цепи (рис. 3), если сила тока в резисторе R1 равна 2 А, в резисторе R2 равна 3 А, а напряжение на резисторе R3 равно 5 В. Сопротивление R1 = 5 Ом. рис.3 5. Подумайте, как будет меняться напряжение на лампе, если уменьшить сопротивление последовательно включенного с ней реостата? | Вариант 4 1. Запишите законы для напряжений при последовательном соединении проводников и для сил токов при параллельном соединении. 2. Как включены лампа и резистор: последовательно или параллельно (рис. 1)? рис. 1 3. Определите сопротивление проводника по графику (рис. 2) зависимости силы тока в нем от напряжения на его концах. рис. 2 4. Вычислите: а) Сила тока в лампе сопротивлением 10 Ом равна 5 А. Под каким напряжением находится лампа? б) Чему равно общее сопротивление цепи (см. рис. 3), если сила тока в резисторе R 1 равна 5 А, в резисторе R 2 - 2 А, а напряжение на резисторе R 3 равно 5 В. Сопротивление R 2 = 3 Ом. 5. Объясните, как будут меняться показания амперметра, если увеличить сопротивление параллельно включенного с ним реостата? |
| --- | --- |