Тесты по физике для учащихся 11 кл.

Итог 2009-2010 уч.г.

# Вариант 1

# ВНИМАНИЕ! В заданиях №№ 1-16 следует выбрать только один ответ из четырех предложенных и его номер записать в бланк ответов под номером соответствующего задания

1. Какие магнитные полюсы изображены на рисунке?

| 1) А - северный, В – южный | 3) А – северный. В – северный |
| --- | --- |
| 2) А – южный, В – северный | 4) А – южный, В - южный |

2. Размерность индукции магнитного поля может быть выражена в системе СИ следующим образом:

| 1) | 2) | 3) | 4) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Две частицы с одинаковыми массами и зарядами q и 2q влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями V и 2V соответственно. Отношение модулей сил F1 : F2, действующих на них со стороны магнитного поля, в этот момент времени равно:

| 1) 1 : 4 | 2) 4 : 1 | 3) 2 : 1 | 4) 1 : 2 |
| --- | --- | --- | --- |

4. Магнитный поток, пронизывающий катушку, изменяется со временем, как показано на рисунке. Найдите минимальное значение ЭДС индукции, если в катушке 400 витков проволоки.

| 1) 10 мВ | 2) 40 мВ | 3) 2 В | 4) 2 мВ |
| --- | --- | --- | --- |

5. В таблице приведены данные лабораторной работы, где х – отклонение груза на пружине от положения равновесия в зависимости от времени (t). По данным таблицы выберите уравнение, правильно описывающее гармоническое колебание пружинного маятника:

| х, см | 0 | 2,1 | 3 | 2,1 | 0 | -2,1 | -3 | -2,1 | 0 | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1) х=3 cos t, см | 2) х=3 sin t, см | 3) х=6 cos t, см | 4) 6 sin t, см |
| --- | --- | --- | --- |

6. Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний в контуре, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

1) увеличится в 4 раза      3) увеличится в 2 раза

2) уменьшится в 4 раза    4) не изменится

7. Сила тока в сети переменного тока изменяется по закону i = 3 sin 100t, А. Рассчитайте мощность, потребляемую электрической плиткой с активным сопротивлением R = 200 Ом, включенную в эту сеть.

| 1) 1800 Вт | 2) 150 Вт | 3) 450 Вт | 4) 900 Вт |
| --- | --- | --- | --- |

8. Для обеспечения приема радиоволн длиной 3 м колебательный контур радиоприемника должен быть настроен на частоту: (с=)

| 1) 107 Гц | 2) 108 Гц | 3) 109 Гц | 4) Гц |
| --- | --- | --- | --- |

9. Пройдя некоторую оптическую систему, параллельный пучок света поворачивается на 900. Оптическая система представляет собой:

| 1) собирающую линзу | 3) плоское зеркало |
| --- | --- |
| 2) рассеивающую линзу | 4) матовую пластину |

10. Расстояние от предмета до собирающей линзы 60 см. Фокусное расстояние 20 см. Рассчитайте линейное увеличение линзы.

| 1) 5 | 2) 2 | 3) 0,2 | 4) 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |

11. Тонкая пленка масла на поверхности лужи может выглядеть окрашенной в разные цвета. Окраска пленки объясняется:

| 1) интерференцией света в пленке | 3) дисперсией света в пленке |
| --- | --- |
| 2) дифракцией света в пленке | 4) поляризацией света в пленке |

12. Модуль импульса фотона в первом пучке света в 2 раза больше, чем во втором пучке. Отношение частоты света первого пучка к частоте второго равно:

| 1) 1/2 | 2) 1 | 3) 2 | 4) |
| --- | --- | --- | --- |

13. Металл освещается излучением, энергия которого 12 эВ. Определите работу выхода электронов из металла, если известно, что она в 3 раза больше максимальной энергии выбитых фотонов.

| 1) 4 эВ | 2) 9 эВ | 3) 12 эВ | 4) 16 эВ |
| --- | --- | --- | --- |

14. Энергия основного состояния атома, излучающего фотон, с длиной волны λ равна Е0. Энергия возбужденного состояния атома равна:

| 1) | 3) |
| --- | --- |
| 2) | 4) |

15. Если Z - зарядное, а А - массовое число, mp – масса протона. mn – масса нейтрона, mя – масса ядра атома, то дефектом масс называется величина:

| 1) | 3) |
| --- | --- |
| 2) | 4) |

16. Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. Через какое время масса висмута уменьшится в 8 раз?

| 1) 19 мин | 2) 38 мин | 3) 57 мин | 4) 76 мин |
| --- | --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ! В заданиях №№ 17-20 следует самостоятельно решить задачу и только ответ записать в бланк ответов под номером соответствующего задания

17. Плоская квадратная рамка со стороной а = 10 см находится в однородном магнитном поле В = 0,3 Тл. Вектор индукции магнитного поля В перпендикулярен плоскости рамки. Рамка сделана из провода сопротивлением R = 3 Ом. Если рамку повернуть на 450 за t = 0,5с вокруг вертикальной оси (см. рис.), то при повороте в проводнике будет протекать ток, среднее значение которого равно …. мА.

18. За некоторый промежуток времени математический маятник А совершил nА = 30 колебаний, а маятник В совершил nВ = 20 колебаний. Длина маятника А равна lА = 80 см. Длина маятника В равна lА = …… см.

19. Скорость распространения света в первой среде 2.4·108 м/с, а во второй 2.0·108 м/с. Отношение длины волны во второй среде к длине волны в первой среде равно …..

20. Удельная энергия связи атомного ядра  равна Еуд = 8,8 МэВ/кулон. Энергия связи ядра  равна …. МэВ.

Тесты по физике для учащихся 11 кл.

Итог 2009-2010 уч.г.

# Вариант 2

# ВНИМАНИЕ! В заданиях №№ 1-16 следует выбрать только один ответ из четырех предложенных и его номер записать в бланк ответов под номером соответствующего задания

1. Какие магнитные полюсы изображены на рисунке?

| 1) А - северный, В – южный | 3) А – северный. В – северный |
| --- | --- |
| 2) А – южный, В – северный | 4) А – южный, В - южный |

2. Размерность магнитного потока может быть выражена в системе СИ следующим образом:

| 1) Тл · м2 | 2) А · м2 | 3) Н · м2 | 4) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Электрон e и протон p влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростью 2V и V соответственно. Отношение Fe : Fp модуля силы, действующей со стороны магнитного поля на электрон, к модулю силы, действующей на протон, в этот момент времени равно:

| 1) 1 : 1 | 2) 2 : 1 | 3) 1 : 2 | 4) 4 : 1 |
| --- | --- | --- | --- |

4. Магнитный поток, пронизывающий катушку, изменяется со временем, как показано на рисунке. Найдите максимальное значение ЭДС индукции, если в катушке 500 витков проволоки.

| 1) 2 В | 2) 4 мВ | 3) 8 мВ | 4) 4 В |
| --- | --- | --- | --- |

5. В таблице приведены данные лабораторной работы, где х – отклонение груза на пружине от положения равновесия в зависимости от времени. По данным таблицы выберите уравнение правильно описывающее гармоническое колебание пружинного маятника:

| х, см | 5 | 3,5 | 0 | -3,5 | -5 | -3,5 | 0 | 3,5 | 5 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, с | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

| 1) х=5 cos t, см | 2) х=10 cos t, см | 3) х=5 sin t, см | 4) х=10 cos t, см |
| --- | --- | --- | --- |

6. Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний в контуре, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

1) увеличится в 2 раза             3) увеличится в 4 раза

2) уменьшится в 2 раза            4) не изменится

7. Сила тока в сети переменного тока изменяется по закону i = 4 sin 100t, А. Рассчитайте среднюю мощность, потребляемую электронагревателем с активным сопротивлением R = 100 Ом, включенным в эту сеть.

| 1) 200 Вт | 2) 400 Вт | 3) 800 Вт | 4) 1600 Вт |
| --- | --- | --- | --- |

8. Рассчитайте частоту, на которую настроен колебательный контур радиоприемника, чтобы обеспечить прием радиоволн длиной λ = 300 м (с=)

| 1) 3·105 Гц | 2) 106 Гц | 3) 3·106 Гц | 4) 107 Гц |
| --- | --- | --- | --- |

9. Оптический прибор, преобразующий параллельный световой пучок А в расходящийся пучок С, обозначен на рисунке квадратом. Этот прибор является:

| 1) линзой | 3) зеркалом |
| --- | --- |
| 2) призмой | 4) плоско-параллельной пластиной |

10. Расстояние от лампы до собирающей линзы 30 см. Фокусное расстояние 0,2 м. Определите линейное увеличение линзы.

| 1) 0,5 | 2) 2 | 3) 3 | 4) 5 |
| --- | --- | --- | --- |

11. Выберите верное утверждение: дисперсия является причиной разложения в спектр светового пучка при его прохождении сквозь:

А. призму

В. дифракционную решетку

| 1) и А и В | 3) только В |
| --- | --- |
| 2) ни А, ни В | 4) только А |

12. Модуль импульса фотона в первом пучке света в 3 раза больше, чем во втором пучке. Отношение длины волны в первом пучке света к длине волны во втором пучке равно:

| 1) 1/3 | 2) 1 | 3) | 4) 3 |
| --- | --- | --- | --- |

13. Металл освещается излучением, энергия которого 12 эВ. Определите максимальную энергию выбитых фотоноэлектронов, если известно, что она в 2 раза больше работы выхода электронов из металла.

| 1) 4 эВ | 2) 12 эВ | 3) 8 эВ | 4) 6 эВ |
| --- | --- | --- | --- |

14. Энергия основного состояния атома, излучающего фотон энергией Еф, равна Е0. Энергия возбужденного состояния атома равна:

| 1) Е0 - Еф | 2) Е0 + Еф | 3) 1/h (Е0 - Еф) | 4) 1/h (Е0 + Еф) |
| --- | --- | --- | --- |

15. Если Z - зарядное, а А - массовое число, mp – масса протона. mn – масса нейтрона, mя – масса ядра атома, то энергия связи ядра рассчитывается по формуле:

| 1) | 3) |
| --- | --- |
| 2) | 4) |

16. Период полураспада радона 3,8 дня. Через какое время масса радона уменьшится в 8 раз?

| 1) 3,8 дня | 2) 7,6 дней | 3) 15,2 дня | 4) 11.4 дня |
| --- | --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ! В заданиях №№ 17-20 следует самостоятельно решить задачу и только ответ записать в бланк ответов под номером соответствующего задания

17. Плоская квадратная рамка находится в однородном магнитном поле В = 0,4 Тл. Вектор индукции магнитного поля В перпендикулярен плоскости рамки. Сопротивление проводника, из которого сделана рамка, равно R = 2 Ом. Вектор магнитной индукции В перпендикулярен плоскости рамки. За t = 0,2с рамку повернули на 450 вокруг вертикальной оси (см. рис.), при этом по рамке протекал ток I = 4 мА. Площадь рамки равна …. см2.

18. Груз массой m1 = 50 г, подвешенный на пружине, за некоторый промежуток времени совершает n1 = 20 колебаний. За это же время груз массой m2 совершает n2 = 10 колебаний. Масса груза m2 равна …. г.

19. Скорость распространения света в первой среде , во второй , а отношение длины волны во второй среде к длине волны в первой среде равно…

20. Энергия связи атомного ядра лития  равна Есв = 31,8 МэВ. Удельная энергия связи равна …. МэВ/кулон.